## Slide 1: Звіт про роботу наукового студентського гуртка «Надійність технологічних систем»
Підготував староста гуртка,
студент магістратури факультету КД Cьомако В. М.
Керівник:
к.т.н., доцент Новицький А.В.
Київ – 2023 р.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Факультет конструювання та дизайну
Кафедра надійності техніки

## Slide 2: Структура
Гурток: «Надійність технологічних систем»
НУБіП України
Факультет КД, факультет МТ
Кафедра: «Надійності техніки»
Члени гуртка
Студенти ОР «Бакалавр» факультету КД і МТФ
Студенти ОР «Магістр» факультету КД і МТФ

## Slide 3
Напрямки діяльності гуртка «Надійність технологічних систем»
вивчення питань історії розвитку надійності техніки;
вивчення актуальних проблем теорії та практики підвищенні якості та конкурентоспроможності вітчизняної машинобудівної продукції;
вирішення питань забезпечення надійності технологічних систем галузевого машинобудування;
вивчення та забезпечення надійності технологічних систем у тваринництві, рослинництві, лісовому комплексі;
вивчення та забезпечення надійності технологічних систем технічного сервісу;
розробка заходів розрахунку і забезпечення надійності технологічних систем галузевого машинобудування.

## Slide 4
Звіт роботи гуртка «Надійність технологічних систем» за 2020-2021 н.р.
Досягнуті результати роботи гуртка:
- кількість тез доповідей членів гуртка – 11;
- виступів студентів - учасників гуртка в семінарах, конференціях тощо – 27;
- участь студентів – учасників гуртка в конференціях:
Міжнародних науково-практичних – 17;
Всеукраїнських наукових студентських – 10;
- забезпечення діяльності Web-сторінки гуртка – забезпечена - https://nubip.edu.ua/node/69635.

## Slide 5
Доповіді студентів студентів‒членів наукового студентського гуртка «Надійність технологічних систем» на конференціях і семінарах за 2022-2023 н.р
1. Програма Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова В. С. (1906-1987) 23-24 лют. 2022 р., м. Київ / МОН України, НУБіП України, ННЦ «ІМЕСГ» НААН. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2023. 27 с.
2. Програма Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки", МОН України, НУБіП України, Житомирський ФАК. Київ-Житомир, 16-18 жовтня 2022р.
3. Програма VІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Надійність сільськогосподарської техніки в системі інноваційних процесів» (9-11 листопада 2022 р.), НУБіП України, 11 с.

## Slide 6
3. Програма Міжнародної науково-практична конференція «Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability», 19-21 квітня 2023 р. м. Кропивницький: ЦНТУ, МОН України. Кропивницький. 2023 р. 14 с.
4. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Автомобільний транспорт та інфраструктура» в НУБіП України, 19-21 квітня 2023р. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2023. 20 с.
5. Програма 76-ї Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн». 26-28 квітня 2023 р. Київ, 2021. 23 с.

## Slide 7
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
НАУКОВА РОБОТА
На тему:
«ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ КОРПУСІВ ГІДРОРОЗПОДІЛЬНИКІВ»
Виконав, студент 2-го курсу Сьомако В.М.
Керівник, доц., к.т.н. Новицький А.В.

## Slide 9
Місця вимірювання корпуса гідророзподільника при дефектуванні

## Slide 10
Функції розподілу діаметрів золотника та отвори корпусу

## Slide 11
З'єднання деталей золотникової пари
а) статистично досліджуваної партії;
б) відновлених при знеособленому
ремонті;
в) j - гідророзподільника,
g - з'єднання, мкм;
г) відновлених
при необезособленому ремонті

## Slide 12
Золотник
гідророзподільника Р-75
Корпус
гідророзподільника Р-75
Схеми вимірювання гідророзподільника Р-75

## Slide 13
Розподіл максимальних зношування пасків золотників гідророзподільників

## Slide 14
Розподіл максимального зношування пасків отворів корпусів гідророзподільників

## Slide 15
ВИСНОВКИ
1. Аналіз мікрометричних даних показав, що ресурс гідравлічного розподільника обмежений низькою зносостійкістю деталей з’єднання «золотник – корпус».
2. Встановлено, що ­не більше 34% з'єднань можна відновити методом повторного монтажу, решта 66 % необхідно відновити шляхом нанесення шару металевого ­покриття. Товщина нанесеного шару повинна бути компенсована: припусками на видалення слідів зносу та виправлення геометричної форми золотника та отворів корпусу. Встановлено, що для з'єднання з максимальним зносом - 0,091 мм на діаметр отвору корпусу необхідно нанести шар товщиною 0,145 мм, з мінімальним зносом - 0,021 мм шар товщиною 0,040 мм .­
3.При дослідженні умов взаємодії робочих поверхонь частини вузла ­тертя «золотник – корпус» гідророзподільника встановлено, що підвищити його зносостійкість можна шляхом зменшення коефіцієнта зовнішнього тертя, підвищення міцнісних властивостей поверхні матеріалу отвору, а також зменшення шорсткості за комплексним параметром ­.
4. Встановлено критерій обладнання режимів ЕІН для різних електродів. При цьому використання обертового електрода ­збільшує швидкість нанесення на покриття в 1,5 - 2,5 рази, а товщину покриття до трьох разів.
5. За результатами експлуатаційних випробувань середній ресурс ­гідро розподільників з відновленими EIН отворами корпусів склав 6470 годин (нижня довірча межа 6240 годин, верхня 6985 годин), що на 67% вище ресурсу серійних агрегатів.

## Slide 16: План роботи гуртка «Надійність технологічних систем» на 2021-2022 н. р.
Підготувати членів студентського наукового гуртка до участі в предметних олімпіадах.
Підготовка студентів до участі в конкурсі наукових студентських робіт.
Підготовка доповідей на науково-практичні конференції студентів.
Підготовка та написання статей до науково-практичних журналів.
Підготовка студентів до захисту кваліфікаційних магістерських робіт та кваліфікаційних бакалаврських робіт.
Підготовка до участі в Міжнародних, Всеукраїнських та галузевих конференціях, семінарах, виставках.

## Slide 17: Дякую за увагу !